Załącznik nr 1.

Formularz ofertowy

na dostawę sprzętu komputerowego wraz z wdrożeniem 
dla  Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie

- Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………….…………….…..………………………………….

Siedziba …………………………………………..………………………………………………………………………

Nr telefonu/faksu ……………………………………………e-mail ..…………….………………..………..…..

Nr NIP …………………………………………………………………………………………………..……….…….…

Nr REGON…………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby sprawującej nadzór nad realizacją umowy:

……………………………………………………… tel. kontaktowy ……..……………………..…………….…..

Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania umowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………...…..

Osoby wyznaczone ze strony Wykonawcy do realizacji umowy:

…………………………………………………………………………………………………………….…………….…...

2. Dane dotyczące Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie,

ul. Tadeusza Sygietyńskiego 11, 06 – 410  Ciechanów

- Zobowiązanie Wykonawcy:

- zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia to jest  dostawę sprzętu komputerowego wraz z wdrożeniem dla  Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie, zgodnie z poniższą specyfikacją:

- Dysk twardy do macierzy Dell EMC ME5024 – 10szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Dysk twardy SSD 1.92TB - 10szt. | Dysk twardy typu SSD o pojemności 1.92TB do macierzy Dell EMC ME5024 Kod Service Tag: GH1MMS3 |
| Gwarancja | Okres gwarancji na na dyski powinien być tożsamy z gwarancją na macierz Dell EMC ME5024 Kod Service Tag: GH1MMS3 tj. do 29.09.2029r. |

- Komputer stacjonarny AIO – 7szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer fabrycznie wbudowany w obudowę monitora. W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta komputera. |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. |
| Wydajność obliczeniowa | Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 20669 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net ( na dzień 06 lutego 2024r.) |
| Pamięć RAM | 16 GB DDR4 3200MHz możliwość rozbudowy do 32 GB, dwa sloty pamięci, jeden slot wolny |
| Pamięć masowa | 512 GB SSD M.2 NVMe |
| Wydajność grafiki | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę min. czteromonitorową, współdzielona i dynamicznie przydzielana pamięć z RAM. |
| Matryca | Rozmiar matrycy / plamki min. 23,8” / max. 0,275mm Rozdzielczość FHD (1920x1080) Jasność typowa min. 250 cd/m² Kontrast typowy 1000:1 Typowy czas reakcji matrycy 14 ms Barwa koloru (typowa) 99% sRGB typowo Kąty typowe Horizontal/Vertical 178(+/- 89) / 178 (+/-89) Rodzaj matrycy Matowa IPS |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki min. 2W na kanał. Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera FHD (nie dopuszcza się kamer przekręcanych i wystających poza obrys obudowy). Wbudowane dwa mikrofony |
| Obudowa | Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 24”. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej, demontaż tylnej pokrywy musi odbywać się bez użycia narzędzi. Komputer musi posiadać możliwość zainstalowania na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 100x100, Zasilacz wewnętrzny o mocy min. 130W o efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, Wbudowany w obudowie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, w szczególności: uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia płyty głównej, awarii procesora. System musi zapisywać logi zdarzeń w BIOS. Każdy komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz wpisanym na stałe w BIOS. |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z zamawianym systemem operacyjnym. |
| Zdalne zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca min.: - Monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - Zdalną konfigurację ustawień BIOS, - Zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - Zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - Technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/). |
| Bezpieczeństwo | Płyta główna zawierająca układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi posiadać wszystkie swoje funkcjonalności w przypadku: braku dysku, uszkodzenia dysku, sformatowania dysku, braku dostępu do sieci, internetu. Nie dopuszcza się stosowania wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń w celu uzyskania funkcjonalności systemu diagnostycznego jak również pobierania oprogramowania i instalacji na dysku czy w BIOS. Czujnik otwarcia obudowy, musi zbierać zdarzenia i zapisywać je w BIOS. |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu. |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą myszy. (przez pełną obsługę za pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po menu we/wy oraz wł/wy funkcji bez używania klawiatury). Informacje dostępne z poziomu BIOS na potrzeby inwentaryzacji: wersja BIOS, nr seryjny, data produkcji komputera, pamięć RAM (taktowanie, wielkość, obsadzenie kości w slotach, procesor (nazwa, typowa prędkość, minimalna, maksymalna, cache L2 i L3) , pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych, MAC adres zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowany układ graficzny, kontroler audio. Informacje dostępne w samym menu BIOS bez stosowania dodatkowego oprogramowania jak i wbudowanego systemu diagnostycznego. Możliwość, ustawienia hasła na poziomie: - administratora [hasło nadrzędne] umożliwiające logowanie do BIOS, dokonywanie zmian, rozruch komputera, - użytkownika/systemowego [hasło umożliwiające użytkownikowi zmianę swojego hasła, zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez administratora dokonywać lub nie zmian ustawień BIOS], rozruch systemu operacyjnego [hasło blokuje start systemu operacyjnego]. - hasło dla dysku. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej, kontrolera SATA, kontrolera audio, głośników, kamery, mikrofonów, układu TPM, czytnika kart multimedialnych. Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy, ustawienia go w tryb cichy. Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym. Musi umożliwiać znaki specjalne # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { ¦ } Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB grupami oraz w szczególności pojedynczo w dowolnej kombinacji. BIOS musi nanosić automatycznie wszystkie zmiany konfiguracji dotyczące w szczególności: pamięci, procesora, dysku. |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy jałowej dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 24 dB |
| System Operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. |
| Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty: Panel przedni: USB Type C Czytnik kart pamięci Panel tylny: USB 3.2 Gen.1 – 2 sztuki USB 3.2 Gen.2 – 2 sztuki Wyjście słuchawkowe / głośnikowe RJ 45 – 1 sztuka Display Port – 1 sztuka Panel boczny: USB 3.2 Gen.2 – 1 sztuka Wyjście słuchawkowe / głośnikowe Łączność: WiFi 6E Bluetooth LAN 10/100/1000 Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona logo producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min. 2 złącza DIMM z obsługą do 32 GB DDR4 pamięci RAM, min. 1 złącza M.2 2280 dla dysku twardego oraz 1 złącze M.2 karty WiFi Czytnik kart multimedialnych SD 4 Klawiatura bezprzewodowa USB w układzie polski programisty Mysz optyczna bezprzewodowa z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll) |
| Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające: - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi - dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne - włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji - sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą i wersją (rewizja wydania) - dostęp do wykazu wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml - dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i zainstalowanych aktualizacjach z informacją, jakich komponentów dotyczyły, możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym min. 1 roku. W ofercie należy podać nazwę oprogramowania |
| Pakiet biurowy | Pakiet biurowy MS Office 2021 Home&Business PL |
| Warunki gwarancji Wsparcie techniczne | 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiającego. Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego) |

- Zestaw wymienny baterii do zasilacza awaryjnego UPS APC SMART 2200-1szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Bateria APC RBC43-1szt. | Zestaw wymienny baterii APC RBC43 do zasilacza awaryjnego UPS APC SMART 2200 (model number DLA2200RMI2U) |

- Akcesoria komputerowe

| Nazwa produktu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Płyty Blu-ray – 25szt. | Rodzaj nośnika: BD-R DL Pojemność: 50GB Maksymalna prędkość zapisu: 6x |
| Bezprzewodowy zestaw (klawiatura+mysz) – 3 szt. | Rodzaj przełączników: Membranowe Typ: Niskoprofilowa Klawiatura: klasyczna z klawiszami numerycznymi Łączność: Bezprzewodowa Interfejs: 2,4 GHz Czas pracy na baterii: do 36 miesięcy Sensor myszy: Optyczny Min. rozdzielczość myszy: 4000 DPI Kolor: biały Dołączone akcesoria: Nanoodbiornik, baterie do obsługi myszy oraz klawiatury Min. 2-letnia gwarancja producenta |
| Bateria CMOS CR2032 – 10 szt. | Bateria litowa CMOS CR2032 3V |
| Stacja do klonowania dysków twardych – 1 szt. | Typ produktu: Zewnętrzna Rozmiar dysków: 2,5", 3,5" Interfejs obudowy: USB 3.2 Gen 1 (Typu-B) Interfejs dysku: SATA Szybkość transmisji danych: do 5 Gbps Materiał obudowy: Aluminium Zasilanie: USB Dodatkowe informacje: Dioda LED, Hot Swap, Klonowanie dysku twardego bez użycia komputera Plug & Play Dołączone akcesoria: Zasilacz sieciowy, Kabel USB-A Min. 2-letnia gwarancja producenta |
| Czytnik kart i e-dowodów z NFC – 1szt. | Zastosowanie: podpis elektroniczny, e-Dowód, karty inteligentne Rodzaj obsługiwanych kart: zbliżeniowa, stykowa Standard Metoda komunikacji: USB Interfejs kart stykowych - Format karty: Standardowy (ID-1) - 85.60 mm x 53.98 mm Standard: ISO 7816 Class A, B, C (5 V, 3 V, 1.8 V) Protokoły: T=0; T=1 Interfejs kart zbliżeniowych - Standard: ISO 14443 A & B Parts 1-4 Protokoły: ISO 14443-4 Compliant Card, T=CL, MIFARE® Classic Card, T=CL Obsługiwane systemy operacyjne: Windows, Linux, Mac OS X, Android Min. 2-letnia gwarancja producenta |

- Miernik rezystancji izolacji – 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Miernik rezystancji izolacji – 1szt. | Stopień ochrony: IP 67 Kategoria pomiarowa: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Wyświetlacz: monochromatyczny |
| Dane techniczne | Napięcie pomiarowe wybierane z zakresu 100-2500 V, wybierane skokowo co 100 V Ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji lub prądu upływu Samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji Akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu, ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych Odmierzane czasy pomiaru T1 , T2 i T3 dla pomiaru współczynników absorpcji (Ab/PI/DAR) dla 15, 60 i 600 s Wskazania rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru Zabezpieczenie przed pomiarem obiektów będących pod napięciem |
| Akcesoria w zestawie | Przewód 1,8 m czarny 5 kV (wtyki bananowe, ekranowany)-1szt. Przewód 1,8 m czerwony 5 kV (wtyki bananowe)-1szt. Przewód 1,8 m niebieski 5 kV (wtyki bananowe)-1szt. Przewód do zasilania 230 V (wtyk IEC C7)-1szt. Zasilacz do ładowania akumulatorów-1szt. Sonda ostrzowa 5 kV czerwona (gniazdo bananowe)-1szt. Sonda ostrzowa 5 kV czarna (gniazdo bananowe)-1szt. Futerał-1szt. Krokodylek czarny 11 kV 32 A-1szt. Krokodylek niebieski 11 kV 32 A-1szt. Krokodylek czerwony 11 kV 32 A-1szt. Przewód USB-1szt. Certyfikat kalibracji-1szt. |
| Gwarancja | Min. 2-letnia gwarancja producenta |

- Miernik rezystancji uziemienia – 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Miernik rezystancji uziemienia – 1szt. | Stopień ochrony: IP 67 Kategoria pomiarowa: CAT III 300 V, CAT IV 150 V Wyświetlacz: monochromatyczny |
| Dane techniczne | Pomiary rezystancji uziemienia Metoda 3-biegunowa – pomiar uziemień z sondami pomocniczymi Metoda 2-biegunowa Pomiar rezystancji elektrod pomocniczych RH i RS Pomiar napięć zakłócających do 100 V Sygnalizacja rozładowania baterii Wybór maksymalnego napięcia pomiarowego (25 V i 50 V) Funkcja automatycznego wyłączenia |
| Akcesoria w zestawie | Przewód 15m czerwony do pomiaru uziemień na nawijaku-1szt. Przewód 2,2m czarny 1 kV (wtyki bananowe)-1szt. Przewód 30m żółty do pomiaru uziemień na nawijaku-1szt. Bateria alkaliczna AA LR06 (15A) 1,5 V-4 szt. Sonda gruntowa 25 cm-2 szt. Futerał-1szt. Krokodylek czarny 1 kV 20 A-1szt. Szelki do miernika-1szt. Uchwyt - zawieszka do obudowy-1szt. Certyfikat kalibracji-1szt. |
| Gwarancja | Min. 2-letnia gwarancja producenta |

- Miernik impedancji pętli zwarcia – 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Miernik impedancji pętli zwarcia – 1szt. | Stopień ochrony: IP 67 Kategoria pomiarowa: CAT III 600 V, CAT IV 300 V Wyświetlacz: monochromatyczny |
| Dane techniczne | Pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością 0,01 Ω Pomiar impedancji małym prądem w obwodach zabezpieczonych RCD ≥30 mA z rozdzielczością 0,01 Ω (zakres 180...270 V) Praca w sieciach o napięciach 220/380 V, 230 V/400 V, 240/415 V (zakres pracy 180...460 V) Zakres roboczy napięć: 180…270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 180…460 V (dla ZL-L) Maksymalny prąd pomiarowy: 7,6 A dla 230 V (3x10 ms), 13,3 A dla 400 V (3x10 ms) Częstotliwość robocza 45...65 Hz Wyliczanie prądu zwarciowego Ik Pomiar przy zamienionych przewodach L i N. Wskazania rezystancji RS i reaktancji XS pętli zwarcia. Niskonapięciowy pomiar ciągłości i rezystancji obwodu |
| Akcesoria w zestawie | Przewód 1,2 m niebieski 1 kV (wtyki bananowe)-1szt. Przewód 1,2 m żółty 1 kV (wtyki bananowe)-1szt. Przewód 1,2 m czerwony 1 kV (wtyki bananowe)-1szt. Adapter pomiarowy (wtyk kątowy UNI-Schuko)-1szt. Bateria alkaliczna AA LR06 (15A) 1,5 V-4 szt. Sonda ostrzowa czerwona 1 kV (gniazdo bananowe)-1szt. Sonda ostrzowa niebieska 1 kV (gniazdo bananowe)-1 szt. Futerał-1szt. Krokodylek żółty 1 kV 20 A-1szt. Szelki do miernika-1szt. Uchwyt - zawieszka do obudowy-1szt. Certyfikat kalibracji-1szt. |
| Gwarancja | Min. 2-letnia gwarancja producenta |

- Miernik wyłączników różnicowoprądowych – 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Miernik wyłączników różnicowoprądowych – 1szt. | Stopień ochrony: IP 67 Kategoria pomiarowa: CAT III 600 V, CAT IV 300 V Wyświetlacz: monochromatyczny |
| Dane techniczne | Pomiar wyłączników różnicowoprądowych bezzwłocznych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 15, 30, 100, 300, 500 mA Pomiar prądu wyzwolenia IA oraz czasu zadziałania tA dla prądów 0,5 IΔn, 1 IΔn, 2 IΔn, 5 IΔn Pomiar RE i UB bez wyzwalania RCD Rozszerzona funkcja AUTO pomiaru RCD Pomiar IA oraz tA przy jednym zadziałaniu RCD |
| Akcesoria w zestawie | Przewód 1,2 m niebieski 1 kV (wtyki bananowe)-1szt. Przewód 1,2 m żółty 1 kV (wtyki bananowe)-1szt. Przewód 1,2 m czerwony 1 kV (wtyki bananowe)-1szt. Adapter pomiarowy (wtyk kątowy UNI-Schuko)-1 szt. Bateria alkaliczna AA LR06 (15A) 1,5 V-4szt. Sonda ostrzowa czerwona 1 kV (gniazdo bananowe)-1szt. Sonda ostrzowa niebieska 1 kV (gniazdo bananowe)-1szt. Futerał-1szt. Krokodylek żółty 1 kV 20 A-1szt. Adapter odbiornik do transmisji radiowej (USB)-1szt. Szelki do miernika-1szt. Uchwyt - zawieszka do obudowy-1szt. Certyfikat kalibracji-1szt. |
| Gwarancja | Min. 2-letnia gwarancja producenta |

- Usługa wdrożenia z zachowaniem ciągłości działania Powiatowego Urzędu Pracy 
w Ciechanowie

|  | Zakres prac |
| --- | --- |
| Usługa wdrożenia | Montaż dysków twardych do macierzy Dell EMC ME5024. Konfiguracja grup dyskowych RAID. Weryfikacja poprawności działania dysków twardych oraz grup dyskowych RAID. Wymiana zestawu baterii APC RBC43 w zasilaczu awaryjnym UPS APC SMART 2200 Aktualizacja oprogramowania VMware vSphere do wersji 8 (w tym 16 maszyn wirtualnych). |
| Wymagania dodatkowe | Zaznacza się iż wykonywane prace nie mogą wpływać na pracę Urzędu oraz nie mogą powodować przestojów w pracy. Przeprowadzenie powyższych prac musi być wykonane w godzinach po zakończeniu pracy Urzędu – po uzgodnieniu z Zamawiającym. Po wdrożeniu Wykonawca zapewni wsparcie techniczne na min. 12 miesięcy. |

| łączna cena | Netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | liczbowo: …………………………zł |  |  | liczbowo: ………………………zł |
|  | słownie: ……………………………………………... |  |  | słownie: …………………………………….... |

- na warunkach określonych przez  Zamawiającego w Ogłoszeniu - wymagania stawiane przez Zamawiającego,

- w terminie określonym w Ogłoszeniu - wymagania stawiane przez Zamawiającego,

- Cena ofertowa zamówienia:  deklaruję dostarczenie sprzętu za następującą cenę:

- Ceny podane w ofercie obejmują wszystkie koszty (w tym podatki i koszty dostawy, dojazdu, wdrożenia itp.) związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

- Ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

- Przedłużenie wsparcia technicznego po wdrożeniu:

| Lp. | Kryterium | Właściwe zaznaczyć ( X ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wsparcie techniczne | 12 miesięcy |  |
|  |  | 18 miesięcy |  |
|  |  | 24 miesiące |  |

- Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz Ogłoszeniem i nie wnoszę do nich zastrzeżeń,

- w razie wybrania naszej oferty, zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w niniejszym Formularzu ofertowym.

- Przystępując do postępowania w sprawie dostawy sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie, wypełniłem*/am* obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,                   w sprawie ochrony osób fizycznych w związków z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem*/am* w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są:

- Zaakceptowany wzór umowy – zał. 2,

- Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych – zał. 3,

- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (dotyczy komputera stacjonarnego AIO)

- Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu (dotyczy komputera stacjonarnego AIO)

- Deklaracja zgodności CE (dotyczy komputera stacjonarnego AIO)

…….…………………...……….                                          ……………………..…………………………………….

(miejscowość i data)                                         	  (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do  reprezentowania Wykonawcy)